# ANEXO 5

# Pregão Presencia 004/2011

p r o p o s t a

.......................................(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº...................... , por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem apresentar à Câmara Municipal de Jacareí a sua proposta para fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e som, submetendo-se aos demais termos e condições previstos no Edital do PREGÃO (PRESENCIAL) 004/2011 e assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que tenham sido cometidos quando da preparação da presente proposta.

| ITEM | QUANT. | PRODUTO | Marca | Modelo | R$ Unitário | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 04 | Caixa de som passiva com sistema Bass-Reflex, Woofer de 15", corneta com drive de titânio de 1", Potência de 350W RMS, Impedância de 8 Ohms, divisor de Frequência com corte em 3,5KHz, Resposta de Frequência de 35Hz ~ 20KHz, Sensibilidade: 101dB , construída em sistema injetável e com medidas de L: 50cm , A:72cm, P: 46cm com suporte de parede com capacidade média de 50 quilos e fixação de caixa inferior. |  |  |  |  |
| 02 | 01 | Amplificador de áudio, com potência de 2100W RMS, sensibilidade de 1,4 Vrms, resposta de freqüência: 0 dB, -1 dB, fator de amortecimento (8 ohms): 10 Hz a 400 Hz : > 200, crosstalk (abaixo da potência nominal 8Ω) Em 1kHz:: > 85dB No 20kHz: 55dB> impedância de entrada (nominal) : 20 kW equilibrado, 10 kW desbalanceada, impedância de carga : 2-8 Ω por canal em estéreo, 4-8 Ω em Bridge Mono, fluxo de ventilação de frente para trás, integrado de Processamento pureBand, sistema Crossover, filtro de crossover 24dB Linkwitz-Riley por Oitava, crossover faixa de frequência: 50 Hz - 3 kHz, crossover Mode: Crossover (CH1 = LPF, HPF = CH2), LowPass (ambos os canais LPF), HighPass (ambos os canais HPF), Bridge (LPF e HPF), entrada / Saída Conectores de Entrada: XLR (um por canal) 1/4-Inch (um por canal) e RCA (um por canal) 1/4-Inch conectores pode ser usado como circuito thrus a distribuir o sinal para outros amplificadores, conectores de Saída: Dois Speakon 4-Pole Conectores de Saída. |  |  |  |  |
| 03 | 01 | Equalizador de 31 bandas, 2 canais, saída de SUBWOOFER independente, com conector XLR balanceada, controle de corte de frequência (XOVER FREQ) de 30 a 200 Hz, FBQ (FEEDBACK DETECTION SYSTEM) detector de realimentação acionável através de chave, com indicação das frequências, que estão causando realimentações, nos leds dos faders, filtos Butterworth, LOW CUT de 10 a 400 Hz - HIGH CUT de 2.5 kHz a 30 kHz, 31 Bandas, 1/3 de oitava, chave RANGE seleciona níveis de ± 6 dB/ ±12 dB, entradas com conectores XLR ou Jack 1/4" balanceada, impedância de entrada 40 kOhms balanceada/desbalanceada, medidores de 12 segmentos IN/OUT, resposta de frequência de 10 Hz a 30kHz, fonte de alimentação interna. |  |  |  |  |
| 04 | 01 | Mesa mixer de áudio com 10 Pré-amplificadores para microfones transistorizados , equalizador neoclássico de três bandas com semi-paramétrico nas freqüências médias, processador de efeitos 24bit com 100 presets incluindo: reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vários multi-efeitos, interface de áudio USB para conexão direta com o computador, inserts e direct out em cada canal mono, e ainda insert no main mix para facilitar conexão com equipamentos externos, 4 Saídas auxiliares por canal sendo 2 com chaveamento pré/pós fader para monitoração ou efeito, e 2 pós fader para FX interno, ou interligação de processadores de efeitos externos, 4 Subgrupos com saídas separas flexibilizando o direcionamento, e 4 retornos auxiliares, Saídas main mix balanceadas com conectores ¼ e XLR, e ainda saídas separadas para control room, fones de ouvido e tape, fader master de 60mm de logaritmo graduada e controles giratórios selados, fonte interna com entrada automática (100 á 240 V~), livre de ruídos, resposta à transientes superior, e baixo consumo de energia, com adaptadores para montagem em rack. |  |  |  |  |
| 05 | 03 | Microfone sem fio com seleção automática da freqüência e o transmissor automático setup, Seleção Automática de 90 freqüências selecionáveis em uma largura de banda de 18 MHz, antenas de um quarto de onda, diversidade controlada por microprocessador, LED indicador de canal, saídas XLR e 1 / 4 ", multi-função indicadora no LED (power, fechamento, mute, bateria baixa), atenuador de -10 dB, microfone utilize 2 baterias AA que permita até 8 horas de uso contínuo, faixa de operação de 92 metros, que acompanhe cachimbo para fixação em pedestal. |  |  |  |  |
| 06 | 04 | Microfone com fio, tipo dinâmico (bobina móvel), resposta de frequência 50 a 15.000 Hz, Padrão polar, unidirecional (cardióide), simétrico sobre o eixo do microfone, uniforme com a frequência, sensibilidade (em 1.000 Hz, tensão de circuito aberto) -54,5 DBV / Pa (1,85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL, impedância nominal de 150 ohms (300 ohms reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância nominal, polaridade a pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino dois em relação ao pino 3, conector de três pinos de áudio profissional (masculino XLR), estrutura externa com uma malha de aço grelha esférica de metal fundido em cor escura, esmaltado fosco com prata. |  |  |  |  |
| 07 | 04 | Casador de impedância de som tipo direct box passivo, com as seguintes características mínimas: entrada com conector p10, bypass para saída p10; impedância do sinal de entrada 0db -100k e 20db - 300k; saída com conexão XLR; impedância de saída de 600 ohm; resposta de freqüência de 20 hz a 22 khz; botão lift / gnd; atenuação - 20db; com transformador isolador. |  |  |  |  |
| 08 | 06 | Pedestal para microfone com altura regulável entre 0,70m até 1,5m de altura, para utilização tipo evento/palco, na cor preta, com capacidade de ajuste diversos e de fácil manuseio, que dobre para ser guardado, braço ajustável em estágios, rosca universal para encaixe de cachimbos. |  |  |  |  |
| 09 | 03 | Mini pedestal para microfone para utilização em mesa (tipo palestra), flexível, com possibilidade de retorcer, tipo pescoço de ganso, em metal, com base de ferro, que suporte microfones pesados. |  |  |  |  |
| 10 | 01 | A Tela Elétrica para projeção no tamanho de 150 polegadas com formato de vídeo 4:3, motor tubular silencioso para controle de descida e subida da superfície de projeção com velocidade de subida e descida de 8,6 metros/min, estojo metálico de alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, cantoneira de fixação da tela, podendo ser instalada no teto, parede, tecido de projeção com ganho de brilho 1,1 vezes, bordas negras para realce de contraste, com acionamento por controle remoto, funcione em 110V, diagonal (polegadas): 150, dimensões (L x A)m: 3,00 x 2,30, dimensões área útil de projeção (A x B)mm: 3048 x 2286, dimensões área total entre furos (C x D)mm: 3283 x 2736, comprimento estojo (mm): 3250. |  |  |  |  |
| 11 | 02 | Fone de ouvido com reprodução de som potente, resposta ao rich com baixo crisp, leve e confortável, boa atenuação de ruído ambiente, resistente, orelha almofadas de alta qualidade, nível de pressão sonora (SPL) de 108 dB (1 kHz, 1 Vrms), resposta de freqüência: 21Hz - 18kHz, impedância de 24 Ohms, THD: <0,7%, comprimento do cabo: 3 m, conector: 3,5 mm (P2) estéreo. |  |  |  |  |
| 12 | 01 | Rack operacional padrão 19 polegadas, altura de 44U, em metal, para equipamentos padronizados de 19 polegadas, sem rodas, porta e laterais removíveis, com 01 bandeja deslizante para teclado, 06 bandejas fixas, 01 bandejas para fixação de monitor de LCD, 02 tomadeiras aterrada (2P+T) com no mínimo 10 conexões cada, 100 parafusos com porca de fixação (tipo gaiola) para rack, altura de 44U, na cor bege claro. |  |  |  |  |
| 13 | 04 | Praticável (sobre piso) com as seguintes dimensões: largura 1,00m X profundidade 2,00m X altura variável de 0,30 até 0,40 m, em alumínio estrutural liga 6351 T6, com cantos arredondados para facilitar o manuseio, piso em chapa de madeira de 25mm com acabamento anti-derrapante, com capacidade para suportar 750 Kg/m² quando montado sobre os pés em altura máxima, que permita conjugar com mais praticáveis de mesma especificação formando uma superfície maior única, com trava que permita a fixação de um praticável ao outro. |  |  |  |  |
| 14 | 01 | Projetor portátil de multimídia com resolução XVGA e potência de 4.000 Ansi Lumens, relação de contraste de 2000:1, função PIP (Picture in Picture) que permita a projeção de duas imagens de fontes diferentes, Resolução nativa XGA (1024 x 768), Definição Suportada 640 x 350 a 1280 x 1024, Potência de Consumo (máx) 4000 ANSI Lumens, Taxa de Contraste 2000:1, Tamanho da Imagem (Diagonal) 30” a 300”, Taxa de Throw 60" @ 6.6', taxa de Zoom manual, 1:1.2, Quantidade de Cores 16.7 milhões, Relação de Aspecto Nativa 4:3, Compatível 16:9, Fonte de luz 300W UHP, 3000 horas de vida da lâmpada (Modalidade Econômica) , Ruído Operacional < 34/31 dBv, Frequência Horizontal 24 ~ 88 kHz, frequência Vertical 48 ~ 100 Hz, fontes de entrada Rgb Análogo: 15 pino D-secundário x 1 Rgb Análogo: DVI-I x 1 (compartilhado) Digital Rgb: DVI-I x 1 Vídeo Componente: 15 pino D-secundário x 1 S-Vídeo: Pino mini x 1 do DIN 4 Composto-Vídeo: x 1 Áudio do PC: Jaque mini estereofónico x 1 Áudio do vídeo L/R: Jaque mini estereofónico x 2, Compatibilidade de Vídeo PC / Mac / NTSC / PAL / SECAM, Lente Zoom manual, F=2.4 a 2.6, balanciamento de branco 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz. |  |  |  |  |
| 15 | 01 | Refletor Panorâmico de 4 lâmpadas frias sendo instalada 2 lâmpadas na horizontal (lado a lado) com as outras duas a cima, com as seguintes características mínimas:4 lâmpadas dulux de 60 cm, 55 Watts, 220 Volts, temperatura de cor de 3.200 Kelvin, índice de reprodução CRI 95 (inclusas); intensificadores de 8 folhas, construção leve e com braços em tubos, Ballast eletrônico Flicker Free incorporado a Luz Fria Studio, garra C- Clamp; cubo adaptador com parafuso e seletor de aperto para encaixe em tripé de iluminação; cabo de alimentação A/C de 2 metros de comprimento com Plug tripolar “Macho” de 20 âmperes. Refletor com cerca de 1,30 metros na horizontal. Lâmpadas inclusas |  |  |  |  |
| 16 | 04 | Refletor de 2 lâmpadas frias , com as seguintes características mínimas: 2 lâmpadas dulux de 60 cm, 55 Watts, 220 Volts, temperatura de cor de 3.200 Kelvin, índice de reprodução CRI 95 (inclusas); intensificadores de 8 folhas, construção leve e com braços em tubos, reator eletrônico com anti flick (Ballast eletrônico flicker free) incorporado a Luz Fria Studio, garra C- Clamp; cubo adaptador com parafuso e seletor de aperto para encaixe em tripé de iluminação; cabo de alimentação A/C de 2 metros de comprimento com Plug tripolar “Macho” de 20 amperes. Lâmpadas inclusas. |  |  |  |  |

Valor total da proposta: R$ ............................. (....................................................................................)

O valor por item  será submetido a lances.

Prazo de entrega: ...............

Garantia de : ...........................

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do envelope.

(Local e data)

_____________________________

(representante legal da empresa)

Razão Social da Proponente:

CNPJ/MF:....................................................................................................Fone/Fax............................

Endereço completo:................................................................................................................................

Nome do Representante:

RG nº 		CPF/MF: