# ANEXO 1

Pregão (Presencial) 009/2010.

OBJETO

Todos as poltronas deverão ser da marca Tecno Seating Ind. e Com. de Móveis Ltda., série Auditorium,  de acordo com o Processo de Padronização da Câmara Municipal de Jacareí – Portaria n° 33/2010

ITEM 1)       29 (vinte e nove)  unidades  - Poltronas para auditório intermediária – série Auditorium

Especificações:

Poltrona para auditório com espaldar médio e com assento rebatível, isto é, sempre que a poltrona não estiver em uso, o assento e rebatido através de sistema de contrapeso, o que dispensa a utilização de molas, retornando a posição vertical.

## Assento

Estrutura interna em madeira compensada multilaminada, com espessura de 15mm, moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2, , com a face inferior revestida por blindagem em vacuum forming texturizado, com espessura de 2mm, fixada na estrutura de modo a impossibilitar a flexão do material e conseqüente geração de ruídos, além de ser material de fácil limpeza e alta resistência a riscos e quebras.

Espuma em poliuretano flexível injetado, isento de CFC, moldado anatomicamente com borda frontal arredondada, densidade de 60Kg/m3  e espessura de 50mm

Encosto

Estrutura interna em madeira compensada multilaminada, com espessura de 15mm, moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2,, contra encosto revestido por blindagem em vacuum forming texturizado, com espessura de 2mm, material de fácil limpeza e alta resistência a riscos e quebras.

Espuma em poliuretano flexível injetado, isento de CFC, moldado anatomicamente com borda frontal arredondada, densidade de 50Kg/m3 e espessura de 40mm

Revestimento

Em tecido 100% poliéster com 240gr/m2, com pilling zero, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e alta resistência à tração.

Braços

Braços intermediários integrados à base, com painéis de fechamento em vacuum forming texturizado, com apóia braços de 50mm de largura e 350mm de comprimento, com alma de aço estrutural e revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizados, isento de CFC, com toque macio e altíssima resistência ao rasgo.

Estrutura

Em tubo de aço curvado de 25,4mm de diâmetro, contendo no mínimo 4 pontos de fixação, soldado através de processo de solda sistema MIG, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com tratamento antiferruginoso (fosfatizante), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 mícron, e com propriedade de resistência a agentes químicos.

Laterais de Acabamento da Fileira

### Em vacuum forming texturizado sem emendas, que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistência à abrasão de produtos químicos, com sistema de acoplamento a estrutura através de botão de fixação que facilita a sua retirada em caso e eventual manutenção.

Fixação

Poltronas fixadas no concreto por meio de chumbadores de poliamida e parafusos auto-atarrachantes.

### Prancheta Escamoteável Anti-Pânico

Construída em poliuretano rígido, na cor preta com mecanismo de acionamento e ajuste de posição da prancheta auto retrátil e antipânico, constituída por um mecanismo composto por três componentes cilíndricos de aço, projetado para desempenhar as funções de movimentar a prancheta em movimento de rotação segundo um plano paralelo ao do apóio dos braços da poltrona, para em seguida sofrer um basculamento de 90º em relação à prancheta que estava na posição vertical, deslocar-se para um plano horizontal perpendicular ao anterior, projetado para o uso do lado direito e esquerdo.

O componente mecânico intermediário fixado na estrutura da poltrona, em um dos lados do braço, permanecendo inerte com relação aos demais, possui um berço e uma esfera, com função de estancar o movimento de rotação dos demais componentes,  com encaixe da mesma em furo com mola e esfera contido no primeiro componente no momento e posição final de uso e após o seu basculamento de 90º.

O terceiro componente metálico, é solidário aos dois primeiros, é responsável por alojar a haste redonda perfilando o formato “L” da prancheta e com incumbência de provocar o primeiro movimento rotativo da prancheta segundo um plano paralelo ao do braço da poltrona, que permite o usuário sair da poltrona sem a necessidade de guardar a prancheta pois ela, com um leve toque, se recolherá automaticamente.

| Código | Nome da Variável | Medidas em mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Altura da superfície do assento |  |  | 440 |
| a1 | Largura do assento |  |  |  | 450 |
| a2 | Profundidade da superfície do assento |  | 500 |
| b | Extensão vertical do encosto |  |  | 640 |
| b3 | Largura do encosto |  |  |  | 450 |
| x | Profundidade da cadeira |  |  | 470 |
| t | Profundidade da cadeira em uso |  |  | 640 |
| l | Profundidade da cadeira com prancheta em uso | 720 |
| d | Distância entre centro das estruturas |  | 530 |
| y | Altura total da cadeira |  |  | 830 |
| z | Largura total da cadeira |  |  | 590 |
| r | Raio mínimo para montagem das cadeiras em curva | 5500 |
| c | Largura total de três cadeiras |  |  | 1650 |
| e | Distância entre centro das cadeiras |  | 530 |

ITEM 2)       2 (duas) unidades  - Poltronas para auditório intermediária – série Auditorium

Especificações:

Poltrona para auditório com espaldar médio e com assento rebatível, isto é, sempre que a poltrona não estiver em uso, o assento e rebatido através de sistema de contrapeso, o que dispensa a utilização de molas, retornando a posição vertical.

Assento

Estrutura interna em madeira compensada multilaminada, com espessura de 15mm, moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2, , com a face inferior revestida por blindagem em vacuum forming texturizado, com espessura de 2mm, fixada na estrutura de modo a impossibilitar a flexão do material e conseqüente geração de ruídos, além de ser material de fácil limpeza e alta resistência a riscos e quebras.

Espuma em poliuretano flexível injetado, isento de CFC, moldado anatomicamente com borda frontal arredondada, densidade de 60Kg/m3  e espessura de 50mm

Encosto

Estrutura interna em madeira compensada multilaminada, com espessura de 15mm, moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2,, contra encosto revestido por blindagem em vacuum forming texturizado, com espessura de 2mm, material de fácil limpeza e alta resistência a riscos e quebras.

Espuma em poliuretano flexível injetado, isento de CFC, moldado anatomicamente com borda frontal arredondada, densidade de 50Kg/m3 e espessura de 40mm

Revestimento

Em tecido 100% poliéster com 240gr/m2, com pilling zero, alta solidez à luz, alta resistência ao esgarçamento e alta resistência à tração.

Braços

Braços intermediários integrados à base, com painéis de fechamento em vacuum forming texturizado, com apóia braços de 50mm de largura e 350mm de comprimento, com alma de aço estrutural e revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizados, isento de CFC, com toque macio e altíssima resistência ao rasgo.

Estrutura

Em tubo de aço curvado de 25,4mm de diâmetro, contendo no mínimo 4 pontos de fixação, soldado através de processo de solda sistema MIG, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com tratamento antiferruginoso (fosfatizante), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 mícron, e com propriedade de resistência a agentes químicos.

Laterais de Acabamento da Fileira

### Em vacuum forming texturizado sem emendas, que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resistência à abrasão de produtos químicos, com sistema de acoplamento a estrutura através de botão de fixação que facilita a sua retirada em caso e eventual manutenção.

Fixação

Poltronas fixadas no concreto por meio de chumbadores de poliamida e parafusos auto-atarrachantes.

### Prancheta Escamoteável Anti-Pânico

Construída em poliuretano rígido, na cor preta com mecanismo de acionamento e ajuste de posição da prancheta auto retrátil e antipânico, constituída por um mecanismo composto por três componentes cilíndricos de aço, projetado para desempenhar as funções de movimentar a prancheta em movimento de rotação segundo um plano paralelo ao do apóio dos braços da poltrona, para em seguida sofrer um basculamento de 90º em relação à prancheta que estava na posição vertical, deslocar-se para um plano horizontal perpendicular ao anterior, projetado para o uso do lado direito e esquerdo.

O componente mecânico intermediário fixado na estrutura da poltrona, em um dos lados do braço, permanecendo inerte com relação aos demais, possui um berço e uma esfera, com função de estancar o movimento de rotação dos demais componentes,  com encaixe da mesma em furo com mola e esfera contido no primeiro componente no momento e posição final de uso e após o seu basculamento de 90º.

O terceiro componente metálico, é solidário aos dois primeiros, é responsável por alojar a haste redonda perfilando o formato “L” da prancheta e com incumbência de provocar o primeiro movimento rotativo da prancheta segundo um plano paralelo ao do braço da poltrona, que permite o usuário sair da poltrona sem a necessidade de guardar a prancheta pois ela, com um leve toque, se recolherá automaticamente.

| Código | Nome da Variável | Medidas em mm. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Altura da superfície do assento |  |  | 440 |
| a1 | Largura do assento |  |  |  | 550 |
| a2 | Profundidade da superfície do assento |  | 500 |
| b | Extensão vertical do encosto |  |  | 640 |
| b3 | Largura do encosto |  |  |  | 450 |
| x | Profundidade da cadeira |  |  | 470 |
| t | Profundidade da cadeira em uso |  |  | 640 |
| l | Profundidade da cadeira com prancheta em uso | 720 |
| d | Distância entre centro das estruturas |  | 530 |
| y | Altura total da cadeira |  |  | 830 |
| z | Largura total da cadeira |  |  | 590 |
| r | Raio mínimo para montagem das cadeiras em curva | 5500 |
| c | Largura total de três cadeiras |  |  | 1650 |
| e | Distância entre centro das cadeiras |  | 530 |