MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Obra: REFORMA E ADAPTÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Local: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, nº 74 – CENTRO - JACAREÍ/SP

Serão exigidos, na execução dos serviços assim como na aquisição dos materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificações ou métodos de ensaio, de acordo com os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

SERVIÇOS INICIAIS

Será executada a proteção do piso de porcelanato do plenário, a proteção será composta por estopa e gesso, onde após a conclusão dos serviços será removidos. Esta proteção se faz necessária, para que se evitem riscos e trincas durante o serviço de demolição.

SERVIÇOS DE DEMOLICÃO E RETIRADAS

Será executada a demolição do piso no nível da mesa presidencial, onde é composto por estrutura de concreto armado e fechamento em alvenaria de bloco de concreto e revestida de porcelanato.

Serão executadas novas aberturas para o plenário, com a demolição das paredes do corredor da administração do pavimento superior, e estas aberturas terão altura de 2,20 ml e larguras variadas de pilar a pilar.

Nos serviços de demolição deverão ser utilizadas as melhores técnicas, conforme normas técnicas.

Todo entulho gerado da demolição deverão ser retirados da obra.

SERVIÇOS DE CHAPARIA INTERNA

REVESTIMENTO DAS PAREDES

Painel modulado em chapa perfurada de Aço Carbono SAE 1006/8 espessura = 1,5 mm (furo oblongo 4,8 x 22,0 mm – E.C. 9.5 x 32,0 mm). Arremate nas bordas c/ perfil “U” de Aço Carbono SAE 1006/8.

- Dimensão:- 1,0 m x 1,5 m (alt.)

- Quant.:- 30 peças

- Acabamento:- Pintura eletrostática na cor preta, previamente aprovada pelo arquiteto responsável pela obra.

- Execução de Montagem:- Para a montagem dos painéis é necessário inicialmente a fixação de perfis cartola (perfil “U”) ao longo parede no sentido vertical desta, com isso consegue-se o alinhamento e nivelamento quando da instalação dos módulos.

PAINEL EM FRENTE A MESA PRESIDENCIAL

Painel modulado em chapa perfurada de Aço Carbono SAE 1006/8 espessura =1,5 mm (furo quadrado 6,0 mm E.C. 22,0 mm), com dobra numa das partes para servir de arremate e acabamento.

- Dimensão:- 1,0 m x 1,5 m (alt.)

- Quant.:- 09 peças

- Acabamento:- Pintura eletrostática na cor vermelha, previamente aprovada pelo arquiteto responsável pela obra.

- Execução de Montagem:- Neste caso, a montagem se dá por intermédio de colunas de tubo de aço SAE 1006/8 com flange na parte inferior e fixadas no piso com chumbadores walsiva.

SERVIÇOS DE PAREDES E GESSO

Após a demolição da alvenaria da parede do corredor do piso da administração os vão de pilar a pilar deverão ser esquadrejados em com massa de cimento e areia e receber acabamento fino de gesso corrido.

SERVIÇOS DE GRANITO

Nas aberturas do pavimento superior deverão ser instaladas as soleiras de granito ‘’Cinza Andorinha’’ com uma pingadeira de 2 cm para ambos os lados da parede.

O piso elevado recebera placas de 40 x 40 cm do mesmo granito e rodapé de 15 cm de altura em toda a extensão da área da mesa presidencial e nos degraus da escada.

Os degraus da escada deverão seguir o projeto arquitetônico e serão do mesmo granito.

SERVIÇOS DE PISO ELEVADO

ESPECIFICAÇÃO PISO ELEVADO

PEDESTAL

Cruzeta: Com acoplamento esférico de encaixe invertido e nervuramento duplo para acomodação perfeita das placas, com uso opcional de parafusos e/ou longarinas, com tratamento de galvanização eletrolítica. Composta por:

Chapa Superior: chapa de aço carbono de 2 mm laminado à frio SAE 1006 EEP estampada e repuxada, com dimensão final de 96 mm x 96 mm.

Chapa de Reforço: chapa de aço carbono de 2 mm laminada à frio SAE 1006 EEP estampada e repuxada, com dimensão final de 93mm x 93mm.

Pino Roscado: pino maciço de aço carbono SAE 1010/20 com rosca laminada ¾”. Passando pelo pescoço repuxado na chapa de reforço, é soldado perpendicularmente à chapa superior através de solda de projeção (aprox. 100 KVA).

Porca: porca sextavada de 28 mm, em aço carbono SAE1010/20 com rosca interna laminada de ¾” e comprimento total de 1,5”.

Adaptador de perímetro: Em PVC utilizada no início da paginação e nos recortes das placas, o adaptador é parafusado com parafuso ponta guia medindo 5 mm x 40 mm zincado sobre a cruzeta e apoiado sob o piso elevado.

Cruzeta inclinável: Cruzeta com pino roscado inclinável para rampa de acesso, quando necessário ser executada com as placas do piso, para garantir inclinação e nivelamento perfeito.

Base: Composta de tubo de aço carbono de secção quadrada de 22 mm x 22 mm com parede de 1,5 mm e altura variável para que se ajuste a este projeto, fixado perpendicularmente por solda de projeção (aprox. 72 KVA) ao centro da chapa de aço carbono quadrada de 102 mm x 102 mm, com espessura de 2 mm.

| TABELAS DE RESISTÊNCIAS: |
| --- |
| PARAFUSADO / ENCAIXE |
| Dimensões: | 600x600x30mm |
| Tolerância espessura da chapa superior | 0,08mm |
| Tolerância espessura da chapa inferior | 0,10 mm |
| Carga Concentrada | 496 kg |
| Tolerância p/ deformação da placa | 1mm |
| Tolerância p/ deflexão da placa | 3,6 mm |
| Carga Distribuída | 1.345 Kg/m² |
| Tolerância p/ deformação da placa | 0,25 mm |
| Tolerância p/ deflexão da placa | 1,5 mm |
| Carga Impacto | 61 kg |
| Carga Rolante | Roda 6” 10.000 |
|  | Passes 272 Kg |
|  | Roda 3”10 passes 363 kg |
| Resistência Pedestal c/ altura até 30 cm | 4.800 kg |
| Resistência carga de Segurança. | 1.455 kg / m² |
| Peso do sistema / m² | 41 kg / m² |
| Tolerância da Planicidade | 0,7 mm |
| Tolerância dimensional | 0,38 mm |

SERVIÇOS DE GUARDA CORPO

Entre todos os vão das aberturas de pilar a pilar do corredor da administração deverão ser instalados os guarda-corpos, que serão de alumínio tubular de diâmetro de 10 cm e na cor preta, conforme projeto.

SERVIÇOS DE ELÉTRICA

Os serviços de elétrica compreenderam o remanejamento das instalações elétricas existentes e instalação de tubulação seca para o sistema de som e de televisão, que deverão seguir a orientação do responsável técnico desta área, funcionário da Câmara Municipal.

As instalações serão executadas de acordo com as normas da ABNT, e das concessionárias locais.

Todo equipamento será preso firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado.

As partes do equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas, centelhas, chamas, ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora ou serem efetivamente separadas de todo materiais facilmente combustíveis.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade prevista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.

Os serviços só serão aceitos após serem fiscalizados pelo responsável técnico desta área, funcionário da Câmara Municipal e estarem em perfeito funcionamento.

SERVIÇOS DE ESQUADRIAS

As esquadrias deverão ser instaladas entre todas as aberturas de pilar a pilar do corredor da administração.

As esquadrias deverão ser em alumínio anodizado conforme existente e o vidro devera ser laminado de 10 cm.

SERVIÇOS DE ACRÍLICO

O painel de acrílico é composto por vários retângulos e quadrados em alumínio anodizado na cor preta e deverá seguir o arco da parede existente e ser fixado pelo lado interno do plenário, o acrílico será em dois tons de vermelho a escolha do arquiteto responsável pelo projeto e aprovado previamente pela comissão de obras da Câmara Municipal, e terá espessura compatível com os vão onde serão fixados para que não ocorra ondulações posteriores, não sendo inferior a 4 mm.

SERVIÇOS DE PINTURA

Devido a reforma a pintura deverá ser efetuada parcialmente no plenário e nos corredores da área administrativa.

Para que seja efetuada a pintura, as paredes deverão ser inicialmente lixadas, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos causados pelo excesso de gesso.

As tintas serão aplicadas sobre superfície isenta de óleo, graxa, fungos, algas, bolor e materiais soltos. As superfícies contaminadas deverão ser limpas, conforme cada caso. A eliminação de poeira devera ser completa, tomando-se precauções especiais, contra o levantamento de pó durante os trabalhos.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver complemente seca com um intervalo mínimo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrario e deverão ser aplicadas no mínimo 02 demãos ou ate que os serviços estejam satisfatórios.

SERVIÇOS DE LIMPEZA

Após execução total da obra, a mesma deverá ser limpa totalmente e deverão ser desmontadas as instalações provisórias, inclusive com retirada total dos materiais excedente.

Suzano, 10 de maio de 2.010

CONSTRUTORA SUZANO LTDA

Pedro Yukio Aihara

CREA- 060048364-2        engenheiro