MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ.

SUMÁRIO

| 01. CONSIDERAÇÕES INICIAIS........................................................... | 02 |
| --- | --- |
| 02. DISPOSIÇÕES GERAIS.................................................................. | 02 |
| 03. SERVIÇOS PRELIMINARES........................................................... | 02 |
| 04. TRANSPORTE................................................................................. | 02 |
| 05. INSTALAÇÕES – ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA.................. | 02 |
| 06. DEMOLIÇÃO.................................................................................... | 03 |
| 07. FORROS......................................................................................... | 03 |
| 08. ESQUADRIAS.................................................................................. | 03 |
| 09. REVESTIMENTO DE PISO............................................................. | 03/04 |
| 10. REVESTIMENTO DE PAREDE....................................................... | 04 |
| 11. PINTURA......................................................................................... | 04 |
| 12. FERRAGENS................................................................................... | 04/05 |
| 13. VIDROS........................................................................................... | 05 |
| 14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.......................................................... | 05 |
| 15. DIVERSOS....................................................................................... | 06 |
| 16. LIMPEZA.......................................................................................... | 06 |

MEMORIAL DESCRITIVO

1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados para a Reforma da Câmara Municipal de Jacareí.

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são apenas para orientação, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orçamento proposto e pelos quantitativos.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado à mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, ou caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

3 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Executar a demolição das paredes em alvenaria conforme o projeto incluindo o transporte e remoção do entulho. Todo o material deverá ser retirado com cuidado para não causar dano à edificação.

Deverão ser instaladas as três portas, conforme indicação na planta baixa.

4 - TRANSPORTES

Todo o entulho deverá ser retirado do local através de caçamba.

5 - INSTALAÇÕES – ELÉTRICA.

Manutenções e instalações de novas redes conforme mencionado na Planilha de preço serviços e materiais.

LUMINÁRIAS

Fornecimento e instalação de luminária fluorescente de sobrepor, corpo em chapa de aço galvanizada e pintada, refletor parabólico em alumínio anodizado

350G de alta pureza e refletância ref. AA01S432 contendo duas lâmpadas de 32W-

127V e reator eletrônico 32W-127V AFP, lustres ou similar.

Além dos 7(sete) pontos de luz necessários nos vestiários, dois spots deverão ser instalados sobre os espelhos dos lavatórios.                                                      Fls. 02

DEMOLIÇÃO

6.1 Algumas paredes, conforme indicado em Projeto, deverão ser demolidas dentro da melhor técnica, tomando-se os cuidados necessários para que a estrutura da edificação não sofra qualquer dano.

6.2 As paredes, pisos, forro e qualquer outro elemento que for danificado, pela demolição e reforma, deverá ser reparado, recebendo o acabamento recomendado ou de acordo com o padrão existente caso o mesmo não tenha sido especificado neste caderno.

7 - FORROS

As lajes de forro serão aparentes e receberão pintura com tinta acrílica lavável; Após a retirada das luminárias, deverão ser tampados os vãos com gesso, antes da

colocação das novas luminárias.

8 - ESQUADRIAS

8.1 As portas internas de madeira deverão apresentar espessura de 35 mm, em madeira, de primeira com núcleo tipo colmeia, ou no mesmo padrão das portas existentes, e serão pintadas conforme item 13.   Uma porta será inserida entre as salas 6 e 7 do nível 2, 87m  conforme o projeto. (vide planta).

8.2 Todas as faces e topos serão aparelhados e perfeitamente lixados, inclusive para caixões, marcos, aduelas e alizares. Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas  esquadrias  para  a  fixação  das  ferragens,  deverão  ser  certos,  sem rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões das ferragens de acordo com o item 12 desse memorial.

8.4 Deverão ser instaladas janelas em alumínio, nos vestiários e banheiro na altura adequada e com os caixilhos específicos conforme padrão já existente.

9 - REVESTIMENTO DE PISO

Nos vestiários e sanitários, deverão ser assentados pisos cerâmicos com coeficiente P.I.5, com o tamanho aproximado de 30 x 30 cm e superfície antiderrapante.                                                                                                      Fls 03

Nas demais salas deverão ser assentadas piso laminado de alto trafego conforme modelo já existente.

10- REVESTIMENTO DE PAREDE.

Nos vestiários e banheiro, as paredes deveram ter as superfícies uniformes, livres de imperfeições como trincas, furos, desníveis e etc. Serão utilizados revestimentos até o teto.

REFERENCIAS:

Pastilhas de cerâmica de 10 x 10 cm assentados a prumo com cimento colante, e rejuntados com rejunte acrílico anti-mofo, conforme padrão já existente.

11 - PINTURAS

Os serviços de pintura serão executados de acordo com as seguintes observações:

Antes de iniciar o processo de pintura deve ser removido todo e qualquer vestígio de mofo e infiltração dos tetos e paredes, removendo-se as massas e aplicando-se impermeabilizante e posteriormente regularizando a superfície.

Todas as superfícies a pintar serão limpas e preparadas para o tipo de pintura previsto, sendo a pintura antiga das paredes totalmente removida, as imperfeiçoes das paredes corrigidas (trincas, furos e etc.).

Será eliminada toda a poeira depositada nas superfícies a pintar, tomando-se precauções contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Convém se observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.  Igual cuidado deverá haver entre as demãos de massa e tinta, sendo, pelo menos de 48 horas, nesse caso, o intervalo recomendado.

A pintura será executada na parte interna da Câmara Municipal de Jacareí, com exceção da secretaria.

REFERÊNCIAS: (Conforme indicação) TINTA: 100% acrílica, lavável.

COR: Branco Neve; FORROS/ TETOS

TINTA: 100% acrílica, lavável. COR: Branco Neve;

12- FERRAGENS

12.1 As ferragens serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e de primeira qualidade.                                                              Fls. 04

Os rebaixos de encaixes para fechaduras de embutir, dobradiças, chapas, testas, etc., terão a forma de ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc.

A localização das peças das ferragens nas esquadrias será medida com precisão evitando discrepâncias de posição ou diferença de nível perceptível à vista.

12.2 Fechaduras

a) Portas em internas em madeira – fechaduras padrão ABNT com distância de 55 mm, trinco reversível e lingüeta em liga de zinco, com duas chaves tipo GORGE em latão e acabamento cromado acetinado.

b) Portas internas em painel naval fechadura e dobradiças.

c) Porta WC (Acessibilidade – PNE) medidas 90 x 210 cm, com puxadores dos dois lados da porta (barras de apoio de 60 cm)

REFERÊNCIA:

Ferragens e fechaduras deverão seguir o mesmo padrão

13- VIDROS

a.  Somente serão aceitos vidros isentos de trincas, ondulações, bolhas, riscos e outros defeitos.

b. Serão utilizados vidros lisos, conforme padrão já existente.

c.    Serão utilizados nos box vidros temperados fumê de 8mm.

d.    Um espelho de 6mm devera ser colocado sobre as pias medindo 1.00 x 1.70m.

14 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As instalações sanitárias devem ser adequadas para pessoas com mobilidade reduzida – PNE, deverão ser colocadas barras  de apoio em alturas compatíveis com os aparelhos, que serão em tamanhos próprios para o uso previsto, conforme a NBR 9050/1994; conforme abaixo:

REFERÊNCIA:

BACIA: P51 Bacia Convencional para Linha Conforto

ACENTO PARA BACIA P51: AP52

LAVATÓRIO: L 51+CS 1V Lavatório com  tampo de granito preto. BARRA DE APOIO: 2310 EBR 80 cm

BARRA DE APOIO EM L (LADO DIREITO): 2340 EBR

TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO CONFORME PADRÃO JÁ EXISTENTE: 1170 C                                                  Fls. 05

15 - DIVERSOS

IDENTIFICAÇÃO

Deverão ser fixadas nas portas de acesso aos sanitários, placas de  comunicações visual para separação feminino e masculino.

16- LIMPEZA

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os vidros, pisos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta de argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Com relação às peças em metal, tais como torneiras, válvulas, maçanetas, etc., deverão estar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas, à época da entrega da obra.

Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa, implicando na limpeza do piso, gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere à obra. Estes procedimentos finais se referem à área de intervenção direta ou indireta, não implicando em obrigação do contratado de se responsabilizar pela limpeza geral do prédio.

Jacareí, 24 de março de 2011

Fls. 06